| KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | ROBOTY REMONTOWE - DROGI LEŚNE – O.O. PRZEŁĘCZ |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR | : | Karkonoski Park Narodowy |
| ADRES INWESTORA | : | 58- 570 Jelenia Góra ul. T. Chałubińskiego 23 |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Dodatek trudnościowy [Du] |  | R+S |
| --- | --- | --- |
| Koszty pośrednie [Kp] |  | R+S+Du(R+S) |
| Koszty zakupu [Kz] |  | Mbezp |
| Zysk [Z] |  | R+S+Du(R+S)+Kp(R+S) |
| Podatek VAT [V] |  | R+M+Kz(Mbezp)+S+Du(R+S)+Kp(R+S)+Z(R+S) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Oddz. 115. Mur oporowy. |
| 98 d.19 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod fundament muru oporowego | m3 |  |  |
|  |  | 40.00*0.90*0.40 | m3 | 14.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.40 |
| 99 d.19 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - beton B 20W8 | m3 |  |  |
|  |  | 40.00*0.30*0.40 | m3 | 4.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.80 |
| 100 d.19 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm | t |  |  |
|  |  | 0.23 | t | 0.23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.23 |
| 101 d.19 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo | m3 |  |  |
|  |  | 18.00 | m3 | 18.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.00 |
| 102 d.19 | KNR 2-11 0412-05 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 |  |  |
|  |  | 40.00*(0.90+0.40) | m2 | 52.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.00 |
| 103 d.19 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów wraz z uformowaniem rowu | m3 |  |  |
|  |  | 40.00*0.30*0.90 | m3 | 10.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.80 |
| 104 d.19 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 10.80 | m3 | 10.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.80 |
| 105 d.19 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 |  |  |
|  |  | 40.00*2.00*0.20 | m3 | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 106 d.19 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 80.7 | t | 80.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.70 |
| 20 |  | Oddz. 114. Budowa przepustu śr.400 mm |
| 107 d.20 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 0.80*1.20*5.0+3.0*0.40*0.40*3 | m3 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.24 |
| 108 d.20 | KNP 3-03/8 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.400 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 5.0 | m | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 109 d.20 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 40x40x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 110 d.20 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 111 d.20 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg lub walec) | m3 |  |  |
|  |  | 4.0*8.00*0.20 | m3 | 6.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.40 |
| 112 d.20 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 29.75 | t | 29.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.75 |
| 21 |  | Oddz. 142a. Budowa przepustów śr.500 mm (2 szt) |
| 113 d.21 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 |  |  |
|  |  | (0.80*1.20*6.0+3.0*0.40*0.40*3)*2 | m3 | 12.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.48 |
| 114 d.21 | KNP 3-03/8 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.500 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 6.0*2 | m | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 115 d.21 | KNR 2-31 0602 + 0603 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 116 d.21 | KNP 3-04/3 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. |  |  |
|  |  | 1+1 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 117 d.21 | KNR 2-31 1401-02 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg lub walec) | m3 |  |  |
|  |  | 4.0*8.00*0.20*2 | m3 | 12.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.80 |
| 118 d.21 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 32.70*2 | t | 65.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65.40 |
| 22 |  | Oddz. 104. Wodospusty powierzchniowe (ścieki) |
| 119 d.22 | KNR 2-31 0101-07 + 0101-08 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 30-35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 |  |  |
|  |  | 76.0 | m2 | 76.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.00 |
| 120 d.22 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń i miał) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 76.00 | m2 | 76.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.00 |
| 121 d.22 | KNR 2-31 0301-05 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm na podbudowie z betonu gr.15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 76.0 | m2 | 76.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.00 |
| 122 d.22 | KNR 2-31 1510-04 + 1511-02x3 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t |  |  |
|  |  | 53.60 | t | 53.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.60 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Oddz. 115. Mur oporowy. |
| 98 d.19 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod fundament muru oporowego | m3 | 14.40 |  |  |
| 99 d.19 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - beton B 20W8 | m3 | 4.80 |  |  |
| 100 d.19 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm | t | 0.23 |  |  |
| 101 d.19 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo | m3 | 18.00 |  |  |
| 102 d.19 | Spoinowanie murów kamiennych | m2 | 52.00 |  |  |
| 103 d.19 | Zasypywanie wykopów wraz z uformowaniem rowu | m3 | 10.80 |  |  |
| 104 d.19 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 10.80 |  |  |
| 105 d.19 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 | 4.00 |  |  |
| 106 d.19 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 50.70 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 115. Mur oporowy. |  |
| 20 | Oddz. 114. Budowa przepustu śr.400 mm |
| 107 d.20 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 6.24 |  |  |
| 108 d.20 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.400 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m | 5.00 |  |  |
| 109 d.20 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 40x40x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 110 d.20 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 111 d.20 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 | 6.40 |  |  |
| 112 d.20 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 29.75 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 114. Budowa przepustu śr.400 mm |  |
| 21 | Oddz. 142a. Budowa przepustów śr.500 mm (2 szt) |
| 113 d.21 | Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarką CAT- wykonanie wykopu pod nowy przepust wraz z formowaniem rowów przy wlocie i wylocie z przepustu | m3 | 12.48 |  |  |
| 114 d.21 | Przepusty rurowe - rury z polipropyleny PP o śr.500 mm ułożone na ławie żwirowo-piaskowej | m | 10.00 |  |  |
| 115 d.21 | Ścianka czołowa posadowiona na ławie żelbetowej na wlocie do przepustu wraz ze studzienką odstojnikową 50x50x30 cm z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 2.00 |  |  |
| 116 d.21 | Ścianki czołowe posadowiona na ławie żelbetowej na wylocie z przepustu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej | szt. | 2.00 |  |  |
| 117 d.21 | Naprawy i uzupełnienia w nawierzchni drogi gruntowej wykonywane mieszanką (tłuczeń kamienny niesortowany) wraz z zagęszczeniem (zagęszczarka min.500kg walec) | m3 | 12.80 |  |  |
| 118 d.21 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 65.40 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 142a. Budowa przepustów śr.500 mm (2 szt) |  |
| 22 | Oddz. 104. Wodospusty powierzchniowe (ścieki) |
| 119 d.22 | Wykonanie koryta na całej szerokości szlaku na głębokość 30-35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV | m2 | 76.00 |  |  |
| 120 d.22 | Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń i miał) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 76.00 |  |  |
| 121 d.22 | Wykonanie nawierzchni ścieku z kostki kamiennej o wysokości 15-17 cm na podbudowie z betonu gr.15 cm | m2 | 76.00 |  |  |
| 122 d.22 | Transport wewnętrzny materiałów (kamień, kruszywa itp.) o pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym | t | 53.60 |  |  |
| Razem dział: Oddz. 104. Wodospusty powierzchniowe (ścieki) |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 833.48 |  |  |
| RAZEM |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | beton B 20 | m3 | 7.13 |  |  |
| 2. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 1.55 |  |  |
| 3. | deski iglaste obrzynane 19-45 mm kl.III | m3 | 0.04 |  |  |
| 4. | gwoździe budowlane | kg | 0.19 |  |  |
| 5. | kamień łamany do murów | t | 14.33 |  |  |
| 6. | kamień łupany do murów | m3 | 21.60 |  |  |
| 7. | kostka kamienna 15-17 cm | t | 35.19 |  |  |
| 8. | miał kamienny | t | 1.09 |  |  |
| 9. | mieszanka kamienna 0-4 mm | t | 11.86 |  |  |
| 10. | mieszanka żwirowo-piaskowa | m3 | 2.78 |  |  |
| 11. | piasek | m3 | 3.48 |  |  |
| 12. | pręty żebrowane o śr.8-16 mm | t | 0.24 |  |  |
| 13. | rury z polipropylenu PP śr.400 mm | m | 5.10 |  |  |
| 14. | rury z polipropylenu PP śr.500 mm | m | 10.20 |  |  |
| 15. | tłuczeń kamienny niesortowany | t | 55.82 |  |  |
| 16. | zaprawa cementowa M 7 | m3 | 4.73 |  |  |
| 17. | żwir | m3 | 3.39 |  |  |
| 18. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | koparko - ładowarka CAT | m-g | 22.89 |  |  |
| 2. | samochód samowyładowczy 5-10 t | m-g | 114.77 |  |  |
| 3. | zagęszczarka wibracyjna | m-g | 9.97 |  |  |
| RAZEM |  |